_______________________________________________________________________________________

## ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности на территории СНТ «Малинка»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны на основе требований правил раздела №18 ПБ и устанавливают основные требования пожарной безопасности для отдельных участков садоводческого товарищества независимо от их принадлежности и являются обязательными для исполнения правлением товарищества, владельцами садовых участков, работниками товарищества.
Требования пожарной безопасности для размещенных на территории товарищества строений, индивидуальных гаражей и т.п., определяются соответствующими правилами и инструкциями.
1.2. Правление доводит до сведения членов товарищества требования настоящей инструкции и устанавливает контроль за их соблюдением, а также выполнение технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности садовых участков.
1.3. Члены садоводческого товарищества, а также владельцы дач, ведущие садоводство в индивидуальном порядке (далее по тексту «владельцы дач») обязаны знать и соблюдать требования настоящей инструкции.
1.4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности на территории товарищества, в зданиях и сооружениях общественного пользования возлагается на председателя или члена правления, ответственного за пожарную безопасность, а на участках с находящимися на них постройками - на членов товарищества и владельцев дач.
1.5. Председатель правления обязан:
1.5.1. Обеспечить изучение и выполнение настоящей инструкции всеми владельцами участков.
1.5.2. Периодически не менее 2 раз в летний период проверять содержание пожарной безопасности зданий и помещений на землях общего пользования, противопожарного водоснабжения, наличие и исправность средств пожаротушения, порядок несения службы сторожами, исправность средств связи. Принимать меры к устранению выявленных нарушений.
1.5.3. Следить за исправностью дорог на территории товарищества, своевременно производить очистку от снега основных проездов и улиц, а также подъездов к пожарным водоемам.
Не допускать загромождения основных проездов и улиц на проезжей части дорог.
1.5.4. Обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительный ремонт электроустановок, своевременное устранение нарушений "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", могущих привести к пожарам и загораниям.
1.6. Члены садоводческого товарищества, владельцы садовых участков и дач обязаны:
1.6.1. Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в домах, хозяйственных постройках.
1.6.2. Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а также инвентарь, с которым они должны являться на тушение пожара.
1.6.3. Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.
1.6.4. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые печи, плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.
1.6.5. При возникновении пожара незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по мобильному телефону «010» или председателю Товарищества по телефону 8-937-727-40-11 или дежурную часть

### 2. Основные требования пожарной безопасности

2.1. Содержание территории.
2.1.1. Территория садоводческого товарищества, садовых участков и дач должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора и других отходов.
2.1.2. Дороги, ведущие к садоводческому товариществу должны иметь твердое покрытие. Проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоисточникам должны быть всегда свободными. 
2.1.3. На территории садоводческого товарищества должны быть:
2.1.3.1. У въезда на территорию садоводческого товарищества указатель с наименованием товарищества.
2.1.4. На территории товариществ запрещается:
2.1.4.1. Разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений.
2.1.4.2. Организовывать свалки горючих отходов.
2.2. Содержание дач, домиков, подсобных строений и зданий общего пользования.
2.2.1. Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты.
2.2.2. На дачах и в садовых домиках запрещается:
2.2.2.1. Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения.
После завершения сварочных работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания, при необходимости организовать дежурство.
2.2.2.3. Заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и тракторным керосином, а также применять для освещения открытый огонь при заправке этих приборов.
2.2.2.4. Курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях).
2.2.3. В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать электроприборы.

### 3. Электроустановки, электрические сети и освещение

3.1. Электроустановки и электрические сети в домах и подсобных строениях должны отвечать требованиям действующих Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и "Правил устройства электроустановок".
3.2. Монтаж электроустановок и электросетей должен производиться только квалифицированными лицами (электромонтерами).
3.3. Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям.
Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых домиков, квартал должны быть предусмотрены отключающие аппараты.
3.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:
3.4.1. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок.
3.4.2. Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в не отапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки.
3.4.3. Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или нитью.
3.4.4. Пользоваться временно проложенными участками электропроводки (времянками).
3.5. При закрытии дач и садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена на вводе.

### 4. Отопление

4.1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
4.2. Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. 
4.3. Расстояние от топливного отверстия печи до мебели, постели и других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25 м.
4.4. Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.
4.5. Запрещается:
4.5.1. Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.
4.5.2. Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
4.5.3. Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.
4.5.4. Топить углем печи, не приспособленные для этого.
4.5.5. Устанавливать печи в мансардных помещениях.
4.5.6. Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.

### 5. Средства пожаротушения

5.1. На территории товарищества должны быть запасы воды для целей пожаротушения и водоисточники, предназначенные для целей пожаротушения.
5.3 Члены Товарищества и владельцы дач обязаны оборудовать свои строения огнетушителями в достаточном количестве (не менее 2-х огнетушителей на одноэтажное строение или не менее 2-х огнетушителей на каждый этаж строения).

### 6. Действия на случай пожара

6.1. Члены садоводческого товарищества при обнаружении пожара обязаны:
• немедленно поднять пожарную тревогу, сообщить в пожарную охрану с указанием точного адреса пожара;
• до прибытия пожарной команды принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
В ликвидации пожара обязаны принимать участие все члены товарищества и совершеннолетние члены их семей.
6.2. Каждый факт произошедшего пожара должен быть рассмотрен на общем собрании с обсуждением обстоятельств возникновения и развития пожара с принятием необходимых профилактических мер.

Правление СНТ «Малинка»

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности на территории СНТ

Общие положения:

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

первичные средства пожаротушения - немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь (огнетушители, пожарные щиты, шанцевый инструмент и т.п.)

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Меры пожарной безопасности на территории СНТ:

1. На территории СНТ запрещается:

- сжигание мусора, сухой травы, обрезков древесины;

- разведение костров вблизи строений, ограждений и др. необорудованных для этих целей местах;

- производство работ связанных с применением открытого огня (сварочные работы, разогревание битума, и т.п.)

- использование первичных средств пожаротушения и противопожарных водоемов не по назначению;

- загромождать проезды и подъездные пути, устанавливать на путях движения специального транспорта искусственные препятствия;

- оставлять транспортные средства на проезжей части;

- использовать самодельные электрические инструменты, механизмы электронагревательные приборы;

- использовать нестандартное и неисправное газовое оборудование и оборудование работающее на ЛВЖ;

- самовольное подключение к линиям электропередач;

- использовать противопожарные разрывы для посадки деревьев и кустарников;

- хранить в строениях ЛВЖ объемом более 5 литров, газовые баллоны объемом более 50 литров;

- использовать (подавать ложные сигналы) сигнальные устройства, предназначенные для оповещения о пожаре;

- разведение костров и сжигание мусора в лесных массивах, прилегающих к территории СНТ;

2. Действия членов СНТ при обнаружении возгорания (очага пожара):

- немедленно принять меры (по возможности) к ликвидации очага возгорания или предотвратить его распространение путем применения первичных средств пожаротушения;

- вызвать пожарную охрану (тел. 01, для мобильных телефонов 112);

- отключить электропитание и газовое оборудование;

- оповестить соседей и других членов СНТ;

- принять все меры к эвакуации из опасной зоны людей, домашних животных, имущества;

- при прибытии подразделений пожарной охраны обеспечить свободный проезд, указать места расположения противопожарных водоисточников, действовать только по указаниям руководителя тушения пожара;

- при необходимости предоставлять личный транспорт для эвакуации людей;

- соблюдать порядок и не допускать случаев паники;

3. Ведение профилактической работы по предупреждению пожаров.

На противопожарную профилактику возлагаются задачи:

- по устранению условий и причин, которые могут привести к возникновению пожара;

- по обеспечению надзора за пожарной обстановкой на территории СНТ и прилегающих лесных массивов;

- по пресечению случаев шалости детей с огнем и иных нарушений правил пожарной безопасности;

- по обеспечению эвакуации членов товарищества, членов их семей и гостей, транспортных средств и имущества в случае возникновения пожара;

- по созданию условий, обеспечивающих ограничение распространение огня между земельными участками и строениями, находящихся на них, а также распространение огня на прилегающих к СНТ территориях;

- по обеспечению подготовки наиболее эффективных средств пожаротушения и условий, способствующих быстрой ликвидации возможных пожаров;

Высокие результаты противопожарной профилактики достигаются только при сознательном участии всех членов товарищества и членов их семей в организации и проведении противопожарных мероприятий. Это обеспечивается путем повседневного и убедительного разъяснения членам товарищества требований пожарной безопасности, всей тяжести последствий, к которым приводят нарушения правил пожарной безопасности, противопожарных норм и правил, а также ответственности за их нарушение в рамках действующего законодательства.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЖАРНОГО ЩИТА:

| 1 | Огнетушители |
| --- | --- |
| 2 | Лом |
| 3 | Багор |
| 4 | Крюк с деревянной рукояткой |
| 5 | Ведро |
| 6 | Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик |
| 7 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) |
| 8 | Лопата штыковая |
| 9 | Лопата совковая |
| 10 | Вилы |
| 11 | Тележка для перевозки оборудования |
| 12 | Емкость для хранения воды объемом: 0,2 м3 |
| 13 | Ящик с песком |
| 14 | Насос ручной |

1. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

2. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.